404-31-1a/2018-III

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

После објаве ове измене на Порталу је објављена комплетна конкурсна документација са наведеним изменама.

- Понуђач није дужан да угради електроматеријал.Понуђена цена не обухвата  трошкове уградње.

- На страни 11 мења се :

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

СПЕЦИФИКАЦИЈА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИСПОРУКЕ ЗА НАБАВКУ ЕЛ. МАТЕРИЈАЛА 2018. год.

И сада је спецификација :

| Бр. поз. | НАЗИВ ДОБАРА | Ј.m | Количина | Једин. Цена без ПДВ-a | Једин.цена са ПДВ-a | Укупна цена Без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4*5) | 8(4*6) |
| 1. | Испорука натријумове сијалице високог притиска150w, за монтажу у грло Е40, напона 230-240V. Сијалица је цевасто (тубастог) облика. Температура боје светлости треба да износи 2000К. Квалитет сијалице треба да обезбеди век трајања рада у нормалним условима експлоатације минимум 16000 сати. Светлосни флукс у току века трајања треба да буде минимално 82% номиналне вредности а број сијалица у функцији 80%. Сијалица треба да има просечни животни век 28.000 сати. Потребно је да сијалица има светлосни флукс (≥9.000lm). | Ком. | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Испорука конзоле за обухватнице | Ком. | 10 |  |  |  |  |

| 3. | Испорука дигиталног уклопног часовника са временским програмом за годишњи циклус са праћењем астрономског времена у циљу контроле јавне расвете произвођача ’’ENEL’’ (MS1-M) или одговарајуће. | Ком. | 30 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Испорука флуо цеви 120мм,36W | Kom | 50 |  |  |  |
| 5. | Испорука ножастог осигурача, 50A NV1 C 50A или одговарајуће | Ком. | 20 |  |  |  |

| 6. | Испорука контактора (HIMC 65A) За укључење-искључење јавне расвете | Ком. | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Испорука обухватнице Ø130-150мм | Ком. | 20 |  |  |  |
| 8. | Испорука кабла SKS-XOO/O 3x35+50/8+2x16mm2 | m | 350 |  |  |  |
| 9. | Испорука порцеланског грла Е40 Изглед је дат на слици | Ком. | 50 |  |  |  |
| 10. | Испорука сенила за сијалице 125W | Ком. | 20 |  |  |  |
| 11. | Испорука порцеланског грлаЕ27 4A 250v навој М10x1,произвођача Nopallux,или одговарајуће.Изглед је дат на слици | Ком. | 150 |  |  |  |
| 12. | Испорука индустријске надградне утичнице 5x125А (као на слици) | Ком | 3 |  |  |  |
| 13. | Испорука клеме алуминијум-бакар 10-16мм² | Ком. | 100 |  |  |  |
| 14. | Испорука Фидос клеме 10-16мм² или одговарајуће | Ком. | 250 |  |  |  |
| 15. | Испорука светиљке комплет са стаклом и сенилом без сијалице и пригушнице | Ком. | 30 |  |  |  |
| 16. | Испорука стакла за сијалице 125W | Ком. | 60 |  |  |  |
| 17. | Испорука перфориране траке 2м | Ком. | 50 |  |  |  |
| 18. | Испорука изолир траке 10м црна | Ком. | 50 |  |  |  |
| 19. | Испорука папучице, алуминијум за кабал 16мм², са отвором Фи 8мм | Ком. | 20 |  |  |  |
| 20. | Испорука Вито сијалица Лед Е27 44W 6400K или одговарајуће Снага 44W,радни напон220-240V,лумен:3960lm,грло:Е27,извор светла:SMD LED,животни век:35000 сати,димензије(мм)118-205 | Ком. | 200 |  |  |  |
| 21. | Испорука редне клеме 4мм² | Ком. | 30 |  |  |  |

| 22 | Испорука адаптера за грло сијалице Е27/Е40 | Ком | 200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Испорука обухватнице Ø170-200мм | Ком. | 5 |  |  |  |
| 24. | Испорука кабла ППОО подземни 3х4мм² бакар | м | 300 |  |  |  |
| 25. | Испорука упаљача за натријумове сијалице од 70 до 400W | Ком. | 100 |  |  |  |
| 26. | Испорука спојне чауре алуминијум 16мм² , дужине 60 - 100мм | Ком. | 20 |  |  |  |
| 27. | Испорука спојне чауре бакар 16мм² , дужине 60 - 100мм | Ком. | 20 |  |  |  |
| 28. | Испорука хватаљке гибајуће (пролазне) за СКС 4х16мм² | Ком. | 20 |  |  |  |
| 29. | Испорука хватаљке затезне за СКС 4х16мм² | Ком. | 20 |  |  |  |
| 30. | Испорука изоловане жице бакар 1,5мм², за ожичење ( изолација 500м плаве боје + 500м црне) | м | 1000 |  |  |  |
| 31. | Испорука порцеланског грла Е27 (стандардно) домаће производње | Ком. | 100 |  |  |  |
| 32. | Испорука вијка са шестоугаоном главом М6, са одговарајућом навртком, дужине 50мм. | Ком. | 500 |  |  |  |

| 33. | Испорука папучице, бакар за кабал 16мм², са отвором Фи 8мм | Ком. | 200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. | Испорука изоловане водозаптивне прикључне стезаљке произвођача Феман или одговарајуће FIDOS 4-35/6-150 PC 4-150 | Ком | 20 |  |  |  |
| 35. | Испорука (LED)штедљиве сијалице 33W NEBULA 33W E27 6400K 2970 Lumena,за монтажу у грло E27,напона170-260V,минимални век трајања сијалице 35000 сати,произвођача VITOONE или одговарајуће | Kom | 700 |  |  |  |
| 36. | Испорука стартера за флуо цеви од 36W | Ком | 50 |  |  |  |
| 37. | Испорука контактора (HIMC 45A) | kom | 10 |  |  |  |
| 38. | Испорука резне плоче за метал 125x1x22,23mm | Kom | 20 |  |  |  |
| 39. | Испорука електрода за електролучно заваривање „Јадран“ или одговарајуће | Кг. | 4 |  |  |  |
| 40. | Испорука кабла СКС 2x16мм2 | м | 1000 |  |  |  |
| 41. | Испорука кабла ПГП 3x1,5мм2 | м | 100 |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |