Питања које је поставио Еко-водо пројект доо за јавну набавку услуга ред.бр. 31/14: Израда главних пројеката (4 партије)

Питања се односе на Партију- 1.

- Да ли тражена геодетска снимања терена (2км и 3 км) обухватају радове о трошку пројектанта неопходне за израду пројекта изведеног стања?

Одговор: Наведена (тражена) геодетска снимања терена (2км и 3 км) обухватају радове о трошку пројектанта неопходне за израду пројекта изведеног стања. С тим што подразумевамо само неопходна снимања за израду наведених пројеката а не и снимања вишег реда (мисли се на подужне и попречне профиле мреже, неопходне преломне тачке, итд.)

- Да ли су потребна геодетска снимања о трошку пројектанта за израду главног пројекта фекалне канализације у улицама Светог Саве и Граничарској у Кладову?

Одговор: Нису потребна геодетска снимања о трошку пројектанта за улице Светог Саве и Граничарску.

- Којих дужина и пречника су цеви фекалне канализације у улицама Светог Саве и Граничарској?

Одговор: У Улици Граничарској је неопходно извршити реконструкцију мреже фекалне канализације са уливом у постојећи шахт у Улици Светог Саве, који је дужине око 3 м и постојећег пречника Ø 250 мм. Ова реконструкција подразумева прикључак за две нање зграде на постојећу мрежу у укупној дужини од око 200 метара. У Улици Светог Саве је неопходно пројектовати прикључак зграде Б-3 на постојећу мрежу у Улици Светог Саве (Ø250 мм) у укупној дужини од око 30 метара.